Центр ГРАНД УТВЕРЖДАЮ

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения в жилом доме по адресу:

г.Саратов, ул. Новоузенская, 149

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | ^ | 4 | 5 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |
| 1 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2 | 100 отверстий | 0,2 |  |
| 2 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2 | 100 м борозд | 0,15 |  |
| 3 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,36 |  |
| 4 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | 1 мЗ заделки | 1 |  |
| 5 | Демонтаж кабеля | 100 м | 4,8 |  |
| 6 | Демонтаж осветительных приборов: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,36 |  |
| 7 | Демонтаж осветительных приборов: патронов, подвесок | 100 шт. | 0,6 |  |
| 8 | Сборка из нескольких ящиков,устанавл-мых на конструкции на стене или колонне,с 3-хполюс. рубильником, или с 3-хполюс. рубильником и 3-мя предохранит., или с 3-мя блоками "предохранитель-выключатель", или с 3-мя предохранителями на ток: до 250А | ящик | 1 | ¦ |
| 9 | Провода магистралей, стояков и силовых сетей в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество и сечение, мм2, до: 4x16+2x6 | 100 м трассы | 0,6 |  |
| 10 | Провод до 4 в линии, сечение жил, мм2, до: 6 | 100 м линии | 1,2 |  |
| 11 | Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответви тельных коробок. Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16 мм2 | 100 м | 0,5 |  |
| 12 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,7 |  |
| 13 | Груба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр, мм, до: 50 | 100 м | 1,25 |  |
| 14 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм2, до: 6 | 100 м | 1,25 |  |
| 15 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт. | 2 |  |
| 16 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до: 6 | шт. | 36 |  |
| 17 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды одноламповый | 1 00 шт. | 0,6 |  |
| 18 | Светильники с ртутными лампами на кронштейнах на: стенах, колоннах и фермах, включая установку ИРА | 100 шт. | 0,02 |  |

Страница 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Кронштейны специальные на опорах для светильников, сварные металлические, количество рожков: 1 | шт. | 2 |  |
| 20 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,38 |  |
| 21 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 8 |  |
| 22 | Светильник для ламп накаливания потолочный или настенный: уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды | 100шт. | 0,1 |  |
| 23 | Выключатель: полугерметический и герметический | 100 шт. | 0,04 |  |
| 24 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток. А, до: 100 | шт. | 72 |  |
| 25 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к блокам зажимов и к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах. Кабели или провода, сечение, мм2, до: 10 | 100 жил | 2,88 |  |

Центр ГРАНД

Составил:___________________________________ Максимова Л.И.